## Slide 1: 機械の保守点検

## Slide 2: 保守・点検の意味
事故を未然に防ぐため。
→日常の保守や点検
定期的、法的な保守や点検が
義務づけられている

## Slide 3: 機械の中では
可動部には大きな力が加わっているため、常に摩擦力がはたらき、発熱や摩耗が起きている。
ほこりやさびが可動部に付くと負担が大きくなる。

## Slide 4: だから
定期的な清掃や給油を行い、スムーズうごくようにしておく。
各部分のねじの緩みやベルトのたるみも点検する。
確実に機械がうごかない状態にして行う。

## Slide 5: 機械整備の注意点
【分解】
分解は順序よく行う。
分解した部品は整理箱等に並べる。
部品の汚れを取り、ワイヤブラシでサビを落とす。
さびついたねじは、油を差しておき、軽くたたいてから緩める。

## Slide 6: 機械整備の注意点
【洗浄】
分解した部品は汚れの少ないものから洗い、油で洗浄する。
小さな部品は布に包んで洗い、洗浄後、ボルト・ナット・座金は組み合わせておく。
洗浄した部品はよく点検して、破損、不良品は交換する。

## Slide 7: 機械整備の注意点
【組立】
分解と逆の手順で行う。
部品にゴミや鉄粉などがつかないように注油する。
回転部分や擦れ合う部分には、機械油やグリースを注油する。

## Slide 9
ア | サドル | 
イ | フレーム | （車体）
ウ | ハンドル | 
エ | ブレーキレバー | 
オ | ブレーキ | 
カ | 小ギヤ | （スプロケット）
キ | チェーン | 
ク | ペダル | 
ケ | クランク | （リンク）
コ | 大ギヤ | （スプロケット）
サ | タイヤ | 
シ | 前ハブ | 
ス | スポーク | 

## Slide 10: 自転車のリンク装置
各部の名称 | はたらき
大腿部 | ・てこ ・揺動運動
下 肢 | ・連接棒 ・てことクランク をつなぐ
クランク | ・回転するリンク ・揺動運動を回転 運動に変える
フレーム | ・固定リンク ・大腿部、クラン クを固定する
大腿部
クランク
フレーム
下肢

## Slide 11: 日常の点検・調整(自転車)
ハンドル
フレームに対して直角か。
緩みはないか。
【調整】
引き上げ棒のねじを緩めて調整

## Slide 12: 日常の点検・調整(自転車)
チェーン
チェーンのたるみはないか。
※中央部を上げ下げして差が２０mm
以内なら正常
【調整】
たるみ具合を調べながら、
チェーン引きナットで調整

## Slide 13: 日常の点検・調整(自転車)
サドル
高さは適当か。
※両足のつま先が地面に届くくらいが
適当
【調整】
調整レバーを緩め、高さを調整。
調整後レバーを締める。

## Slide 14: 日常の点検・調整(自転車)
ブレーキ
確実にはたらくか。
ブレーキパッドの摩耗
【調整】
ロックナットを緩め、調整ナット
を適当な位置まで回す。調整後ロッ
クナットを締める。
ブレーキパッドの交換

## Slide 15: 日常の点検・調整(自転車)
タイヤ
空気圧は適当か。
※乗った状態で、接地面の長さ１０cm
程度が適当
【調整】
空気入れで空気を入れる。

## Slide 16: 日常の点検・調整(自転車)
ライト
照らせる距離は適当か。
※１０mくらい先を照らせる
【調整】
角度や向きを調整する。

## Slide 17: 日常の点検・調整(自転車)
注油・清掃
油ぎれや汚れはないか。
【調整】
チェーン、ブレーキワイヤに機械油を注油する。
可動部分には油がしみこむ程度。砂やほこりが付着している時は布で拭き取る。
ブレーキと部品の接触部分は注油しない。